## Slide 1: Chapter 5: Transport Layer (2)
CS433 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

## Slide 2: RDT v2.2
แก้ปัญหา Bit Errors เพิ่มขึ้นมาจาก v1.0 และแก้ปัญหาแยกข้อความเก่าใหม่ไม่ออกหรือปัญหาข้อความซ้ำได้ใน v2.1
การแก้ปัญหานี้ อยู่บนสมมุติฐานว่าข้อความจะไม่หาย
ในกรณีนี้หากข้อความหายไป ต่างฝ่ายก็ต่างรอ ซึ่งจะรอไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีข้อความเข้ามา จึงจะเริ่มดำเนินการต่อ ซึ่งทำให้เกิด v3.0 ขึ้น

## Slide 3: RDT v3.0
เพิ่มเติมจาก v2.2 เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา Packet หายได้
หลักการก็คือ หลังจากส่งข้อความไปแล้วก็ให้รอสักพัก แล้วถ้ารอนานเกินไปแล้วไม่ได้รับอะไรกลับมา ก็ให้ส่งไปใหม่อีก
ใช้ Countdown Timer เป็นตัวจับเวลาว่าจะรอได้นานแค่ไหน

## Slide 4: RDT v3.0 ผู้ส่ง

## Slide 5: RDT v3.0
สามารถแก้ปัญหา Error ได้ ทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบว่าข้อความหายระหว่างทางได้อีก
แต่ถ้ามองในด้านประสิทธิภาพแล้ว RDT v3.0 นั้นใช้โมเดลแบบ Stop-and-Wait คือหยุดรอจนกว่าจะได้รับ feedback หรือ ACK
ซึ่งถ้าการส่งข้อมูลแบบนี้จะไม่ต่อเนื่อง เกิดการรอกันไปรอกันมาอยู่ตลอดเวลา

## Slide 6: การทำงานของ RDT ในกรณีปกติ

## Slide 7: การทำงานของ RDT ในกรณีมี Packet สูญหาย

## Slide 8: การทำงานของ RDT ในกรณีที่ ACK สูญหาย

## Slide 9: การทำงานของ RDT ในกรณีที่ได้รับ Packet ซ้ำ

## Slide 10: การทำงานแบบ Stop-and-Wait
หยุดรอ
การส่งข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
รอจนกว่าจะได้รับ ACK ถึงจะส่งข้อมูลต่อได้
Delay ส่วนใหญ่เกิดจากการรอ ACK
ใช้เวลาอย่างน้อย RTT ต่อการส่ง 1 Packet

## Slide 11: โมเดล Stop-and-Wait

## Slide 12: การส่งข้อมูลแบบ Stop-and-Wait
สมมุติว่าใน Link ที่มีความเร็ว 1Gbps และเวลาในการส่งข้อมูลไปถึงปลายทาง (Propagation Delay) ใช้เวลา 15 msec
ถ้า Packet ที่จะส่งมีขนาด 1kbytes (รวม header แล้ว) เราจะใช้เวลาในการส่งข้อมูลจริงๆ (Transmission Delay) ประมาณ 8 μsecs ต่อ 1 packet

## Slide 13: การส่งข้อมูลแบบ Stop-and-Wait
Packet ใช้เวลาในการเดินทางไป และส่ง ACK กลับคือ RTT ซึ่งก็คือ 15x2 = 30 msec (โดยที่ไม่นับเวลาที่ส่ง ACK หรือ )
จะเห็นได้ว่าถ้าเราคำนวนเวลาในการส่งข้อมูลต่อ 1 packet โดยนับเวลาเริ่มส่ง bit แรกจากผู้ส่ง ไปจนถึงเวลาที่ packet ต่อไปจะเริ่มส่ง ก็คือ 30+0.008 = 30.008 msec
ความหมายคือ เราใช้เวลา 30.008 msec แต่ส่งจริงๆ เพียง 0.008 msec

## Slide 14: การส่งข้อมูลแบบ Stop-and-Wait
Utilization ของการส่งข้อมูลแบบนี้คือ
ส่ง 1000 Bytes ใช้เวลา 30.008ms
ถ้าคิดเป็น Throughput แล้วก็จะได้ความเร็วประมาณ 267kbps บนตัวกลางที่มีความเร็ว 1Gbps

## Slide 15: จะดีกว่าไหม ถ้าเราไม่ต้องรอส่งทีละข้อความ...

## Slide 16: โมเดล Pipelining
แก้ปัญหาการหยุดรอของ Stop-and-wait ด้วยการส่งหลายๆ ข้อความติดต่อกันเลยโดยไม่ต้องรอ ACK แล้วจึงส่งข้อมูลชิ้นต่อไป
ถ้าส่งติดต่อกันได้ n ชิ้นก็จะทำให้ Utilization เพิ่มขึ้น n เท่า
ต้องมีการเพิ่มขนาดของ SeqNo, และ Buffer เพื่อจัดการกับข้อมูลที่ถูกส่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับ

## Slide 17: โมเดล Pipelining

## Slide 18: Go-Back-N (GBN)
ผู้ส่งสามารถส่งได้ n (Window size) ข้อความโดยไม่ต้องรอ ACK ของแต่ละข้อความ
มีการใช้ SeqNo เพื่อช่วยในการระบุว่าข้อความใดได้รับแล้วหรือยังไม่ได้รับ

## Slide 19: Go-Back-N
ผู้ส่งส่งข้อความ n ชิ้นติดกัน
ถ้าผู้รับได้รับข้อความไหนก็ส่ง ACK ตอบกลับไปสำหรับข้อความนั้นๆ
หากถึงเวลา Timeout แล้วผู้ส่งไม่ได้รับข้อความใดจากผู้รับ
ก็ให้เริ่มส่งใหม่ตั้งแต่ข้อความนั้น

## Slide 21: Selective Repeat (SR)
ทำงานเหมือนกับ GBN แต่ว่าผู้ส่งไม่ได้รับ ACK ของข้อความไหนก็ส่งแค่ข้อความนั้นซ้ำ
ตัวอย่างการทำงานของ GBN และ SR http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/gbn_sr/

## Slide 23: ปัญหาของ SR
อาจเกิดปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นใน RDT v2.0
ฝั่งผู้รับแยกไม่ออกว่าข้อมูลที่ได้รับมากับที่ส่งไปนั้นเป็นข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเก่าหากกำหนดขนาดของ Window size กับขนาดของ Sequence Number ไม่สัมพันธ์กัน

## Slide 24: SR กับการส่งซ้ำหรือส่งใหม่?
ส่งซ้ำ
ส่งใหม่
หรือ

## Slide 25: Keywords ใน RDT
Keywords | การใช้งาน
Checksum | ใช้ในการตรวจหา Packet ที่ Error ในระดับ Bit
Timer (Timeout) | ไว้ใช้เป็นตัวจับเวลา เมื่อหมดเวลาที่กำหนดแล้ว จะถึงว่าข้อความที่ส่งไปไม่ได้รับ และจะส่ง Packet เดิมไปใหม่จนกว่าจะได้รับ ACK ในเวลาที่กำหนด
Sequence Number (SeqNo) | หมายเลขของ Packet ซึ่งจะช่วยในการระบุว่า Packet ที่ได้รับนั้นเป็นข้อมูลเก่าหรือใหม่แค่ไหน
Acknowledgment | ส่งจากผู้รับเพื่อบอกผู้ส่งว่า Packet ไหนได้รับและไม่มีข้อผิดพลาดแล้วบ้าง
Negative Acknowledgment | ส่งโดยผู้รับเพื่อบอกผู้ส่งว่า Packet ที่ได้รับนั้นเกิด Error
Window, Pipelining | จำนวน Packet ที่สามารถส่งได้โดยไม่ต้องรอ ACK จากผู้รับ

## Slide 26: User Datagram Protocol (UDP)
เป็นโปรโตคอลที่ใช้ใน TCP/IP
สำหรับการใช้งานในชั้นโปรแกรมนั้นข้อมูลที่ส่งมาโดยใช้งานโปรโตคอล UDP อาจหายหรือได้รับมาแบบไม่เรียงลำดับได้
ไม่มี Handshake, ผู้ส่งก็ส่งแล้วไม่ต้องสนใจว่าจะถึงหรือไม่
อาจมีการเพิ่ม Reliability ได้ ซึ่งจะต้องทำในชั้น Application Layer หรือในตัวโปรแกรมเอง

## Slide 27: Transmission Control Protocol (TCP)
Connection-Oriented
มีการใช้นำเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ใน SR มาใส่ลงไปในโปรโตคอลเช่น Error Detection, Retransmission, Timers, Sequence Number, Acknowledgment
มีการใช้งานข้อความควบคุม (Control Message)
  เช่นผู้ส่งแจ้งก่อนว่าจะส่ง, ผู้รับพร้อมหรือไม่ที่จะรับ, หรือต้องการจะหยุดการสื่อสารฃ
มีการควบคุมปริมาณการส่งของข้อมูล Flow Control

## Slide 28: TCP Connection
สองโปรเซสสร้าง Connection โดยใช้ 3 way handshake
  เป็น Full Duplex, หรือการสื่อสารสองทางใน Connection เดียว
  Point-to-point, หนึ่งผู้ส่งและหนึ่งผู้รับเท่านั้น ใช้ Multicasting ไม่ได้

## Slide 29: TCP Connection
ข้อมูลถูกส่งผ่าน Socket ไปยัง Send Buffer (Buffer ของผู้ส่ง)
โปรโตคอล TCP สร้าง Packet แล้วหยิบส่วนของข้อมูลจาก send buffer แล้วใส่ลงไปใน Packet
ขนาดของข้อมูลต่อ 1 Segment (Max Segment Size) ขึ้นอยู่กับขนาดของ MTU ในชั้น Link-layer
ปกติแล้วจะมีขนาดอยู่ที่ 1,460 bytes, 536 bytes หรือ 512 bytes แล้วแต่ระบบ

## Slide 30: TCP Connection

## Slide 31: TCP Header Format
SeqNo และ AckNo
Flow Control
Checksum ตรวจสอบ Error
ใช้งานทั่วไปเช่น Time-Stamp
ตั้งค่า Windows Scaling
ตำแหน่งของ Byte สุดท้ายของข้อมูล URG

## Slide 32: Sequence Number และ Acknowledgment Number
SeqNo ไม่ได้เริ่มที่ 0 แต่จะถูกสุ่มเอา
SeqNo เริ่มชี้ตั้งแต่ Byte แรกของ Segment
AckNo คือตำแหน่งของ Byte แรกที่ผู้ส่งต้องการจะได้รับข้อมูล

## Slide 33: ถ้าเกิดได้รับข้อมูลที่มาไม่เป็นลำดับ
อย่างที่เรารู้กันว่ามีสองวิธีแก้ Go-Back-N หรือ Selective Repeat ถามว่า TCP จะใช้วิธีไหน?
ตามข้อตกลงในโปรโตคอล TCP ไม่ได้ถูกระบุว่าโปรโตคอลจะทำอย่างไรในกรณีนี้ ซึ่งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เขียนโปรแกรมเป็นคนเลือก
แต่ในทางปฎิบัติแล้วนั้น SR จะถูกใช้มากกว่า

## Slide 34: ตัวอย่างโปรแกรม Echo

## Slide 35: Timeout and RTT
TCP ก็มีการใช้งาน Timeout
Timeout ต้องมากกว่า RTT ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเกิดการส่งซ้ำ (Retransmission) โดยไม่จำเป็น
คำถามคือ Timeout จะต้องมากกว่า RTT นานแค่ไหน แล้วเราจะหาค่า RTT ได้อย่างไร?

## Slide 36: การคาดคะเน Round Trip Time
ให้ SampleRTT เป็นเวลา RTT ที่ได้เมื่อรับ ACK ใดๆ
แล้วเราหาค่าเฉลี่ยของ SampleRTT เพื่อคาดคะเนค่า RTT (EstRTT)
ตาม [RFC6278] แนะนำว่าค่า คือ 0.125 เพื่อให้น้ำหนักกับ SampleRTT หรือสถานะการณ์ปัจจุบันมากกว่า

## Slide 37: SampleRTT vs EstRTT

## Slide 38: DevRTT เวลาที่เผื่อจากการผันผวน
ถ้าจะเอา EstRTT มาหา Timeout ตรงๆ เลยก็อาจจำทำให้เกิดการส่งซ้ำบ่อย จึงต้องเผื่อเวลาไว้นอกจากค่า EstRTT อีก
เราจึงนำเวลาที่ผันผวนมาใช้หาค่า DevRTT
หลังจากนั้นเราสามารถคำนวนค่า Timeout ได้ดังนี้

## Slide 39: TCP Reliable Data Transfer
TCP ถูกสร้างบน IP ที่เป็นแบบไม่น่าไว้ใจ Unreliable
Segment ถูกส่งแบบ Pipeline (ส่งต่อเนื่อง)
Cumulative ACKs (ACK บอกข้อมูลที่ได้รับเรียงกันล่าสุด)
ใช้ Timer ตัวเดียวสำหรับการส่งซ้ำ

## Slide 40: TCP Retransmission
TCP จะส่ง Segment ใหม่เมื่อ
  เกิด Timeout หรือเมื่อหมดเวลาแล้วยังไม่ได้รับ ACK จากผู้รับ
  เมื่อได้รับ ACKs ซ้ำๆ กัน

## Slide 41: การทำงานของ TCP ฝั่งผู้ส่ง เมื่อได้รับข้อมูล
กรณียังไม่ต้องสนใจ Flow Control และปัญหาได้รับ ACKs ซ้ำๆ
รับข้อมูลจากชั้น Application Layer
สร้าง Segment พร้อม SeqNo
  โดยที่เลข SeqNo ชี้ไปที่ไบต์แรกของข้อมูลในแต่ละ Segment
ถ้า Timer ยังไม่ได้เริ่มจับเวลา ให้เริ่มตั้งเวลา
  ใช้ในการจับเวลา Segment เก่าที่สุดที่ส่งออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ ACK

## Slide 42: การทำงานของ TCP ฝั่งผู้ส่ง เมื่อเกิด Timeout
คือเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้แล้วยังไม่ได้รับ ACK จากผู้รับ
ให้ส่งใหม่เฉพาะ Segment ที่เกิด Timeout
แล้วก็ตั้งเวลา Timer ใหม่

## Slide 43: การทำงานของ TCP ฝั่งผู้ส่ง เมื่อได้รับ ACK
ถ้าเป็น ACK ของ Segment ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้รับ ACK
ก็ให้ Update ว่า Segment นั้นได้รับ ACK แล้ว
ถ้ายังคงมี Segment ที่ยังไม่ได้รับ ACK คงค้างอยู่ ก็ให้เริ่มจับเวลา

## Slide 44: TCP Retransmission

## Slide 45: Cumulative Acknowledgment หรือ ACK แบบรวม
ลดปัญหาการส่งซ้ำ
โดยไม่จำเป็น

## Slide 46: TCP เพิ่ม Timeout นานขึ้นสองเท่า
ในกรณีที่ส่งข้อมูลไปแล้วและยังไม่ได้รับ ACK จนหมดเวลา Timeout ไปแล้ว
ก็จะเกิด Retransmission ขึ้น ซึ่งหลังจากส่งข้อมูลเดิมซ้ำออกไปแล้ว TCP ก็จะเพิ่มเวลา Timeout เพิ่มเป็นสองเท่า ถ้าส่งไปแล้วยังไม่ได้รับ ACK อีกก็จะเพิ่มอีกสองเท่าไปเรื่อยๆ
เหตุผลคืออาจเกิด Congestion ระหว่างทาง จะได้เพื่อลดอัตราการรับข้อความเดิมซ้ำของผู้รับ

## Slide 47: TCP สร้าง ACK เมื่อไหร่?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งผู้รับ | การทำงานของ TCP ฝั่งผู้รับ
Segment ที่ได้รับมาถึงเรียงตามลำดับ (ตั้งแต่ที่ต้องการ) และข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้านั้นส่ง ACK ไปหมดแล้ว | ไม่ส่ง ACK กลับไปทันที แต่รอดูอีก 500ms ถ้าไม่มี Segment ถัดไปมาจึงจะส่ง ACK กลับไปที่ผู้ส่ง
Segment ที่ได้รับมาถึงเรียงตามลำดับ (ตั้งแต่ที่ต้องการ) และข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้านั้นมีบาง Segment ที่ยังไม่ได้ส่ง ACK ไป | ให้ส่ง Cumulative ACK (ACK แบบรวม)กลับไปทันที เพื่อบอกว่าได้รับ Segment จนถึงล่าสุดครบแล้ว และใส่ SeqNo ที่คาดว่าจะได้รับต่อไปตามปกติ
Segment ที่ได้รับมาไม่เรียงลำดับ และมีเลข SeqNo สูงกว่าที่ต้องการ (เกิดช่องว่างหรือ Gap) | ส่ง ACK ซ้ำกลับไปทันที โดยระบุ SeqNo ของ Segment ที่ยังไม่ได้รับ
Segment ที่ได้รับมาเติม Gap ให้เต็ม | ส่ง ACK กลับไปทันทีโดยระบุถึง SeqNo ของ Segment ที่ยังขาดชิ้นต่อไป (ที่คาดว่าจะได้รับ)

## Slide 48: TCP Fast Retransmission
มีบางกรณีที่เราสามารถคาดเดาได้ว่า Segment นั้นๆ หายไป
แล้วเมื่อคิดว่า Segment หายไปแล้ว บางทีถ้ามารอจนกว่าจะหมด Timeout อาจจะนานเกินไปกว่าจะเริ่มส่ง Segment ที่หายอีกครั้ง
วิธีการสังเกตุคือหากผู้ส่งได้รับ ACKs ที่มีเลข SeqNo ซ้ำๆ กัน 3 ครั้งขึ้นไปติดกัน นั่นแสดงว่ามีแนวโน้มว่า Segment ที่ยังไม่ถูก ACK นั้นจะหาย
เราจึงสามารถส่ง Segment ที่คาดว่าจะหายได้เลยโดยไม่ต้องรอให้หมดเวลา

## Slide 49: TCP Fast Retransmission

## Slide 50: Flow Control
ในกรณีที่ผู้ส่งได้ส่งข้อมูลเร็วเกินไป
ข้อมูลมาถึงผู้รับสมบูรณ์แล้ว แต่ผู้รับยังไม่ได้ดึงข้อมูลออกจาก Buffer (Receive Buffer หรือ Buffer ผู้รับ)ไป
ซึ่งเมื่อ Buffer เต็ม ก็จะเกิด Overflow ทำให้ข้อมูลที่ส่งมาต้องทิ้งไปหมด
TCP จึงมีกระบวนการควบคุมปริมาณที่ผู้รับจะสามารถ Buffer ได้ เพื่อให้ผู้ส่งสามารถปรับความเร็วในการส่งข้อมูลได้

## Slide 51: การทำงาน Flow Control ในฝั่งผู้รับ
ผู้รับเตรียม Receive Buffer ไว้ตอนสร้าง TCP Connection เพื่อไว้เก็บข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้งาน
ผู้รับส่ง Receive Window (rwnd) ให้ผู้ส่ง แนบไปกับทุก Segment เพื่อบอกว่ายังมีพื้นที่ว่างเท่าใด

## Slide 52: Flow Control ฝั่งผู้รับ

## Slide 53: Flow Control ฝั่งผู้รับ
LastByteRcvd เป็นข้อมูลไบต์หลังสุดที่ผู้รับได้รับ
LastByteRead เป็นข้อมูลไบต์หลังสุดที่ผู้รับดึงออกไปจาก Buffer

## Slide 54: การทำงาน Flow Control ฝั่งผู้ส่ง
มี LastByteSent และ LastByteAcked
จำนวนไบต์ที่ยังไม่ได้ ACK คือ
ผู้ส่งจึงต้องควบคุมไม่ให้จำนวนไบต์ที่ยังไม่ได้ ACK มากกว่า rwnd หรือ

## Slide 55: Flow Control
ถ้า RcvBuffer ของผู้รับเต็ม ผู้รับก็จะส่ง rwnd ที่มีค่าเป็น 0 ไปให้ผู้ส่ง
หมายความว่าผู้ส่งจะหยุดส่งเนื่องจากได้รับแจ้งว่าผู้รับRcvBuffer เต็มแล้ว
แล้วถ้าเกิดผู้รับไม่มีข้อมูลจะส่งให้ผู้ส่งเลยในขณะนั้น แล้ว RcvBuffer ของผู้รับก็โล่งแล้ว ในเหตุการณ์แบบนี้ผู้ส่งก็จะไม่รู้ว่า RcvBuffer ว่างแล้ว ผู้ส่งก็จะยังไม่ส่งข้อมูล ก็จะรอไปเรื่อยๆ จะแก้อย่างไร?
ผู้ส่งถ้าได้รับ rwnd เป็น 0 ให้ผู้ส่งส่ง Segment ที่มีข้อมูล 1 ไบต์ไปเรื่อยๆ