## Slide 1: Chapter 7: Network Layer
CS433 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

## Slide 2: เนื้อหา Network Layer
Network Layer Service Models
Forwarding กับ Routing
Router ทำงานอย่างไร
Routing การเลือกเส้นทาง
Broadcast, Multicast

## Slide 3: Outline
Introduction
Virtual Circuit and Datagram Networks
Router
IP: Internet Protocol (Datagram, IPv4, ICMP, IPv6)
Routing Algorithms
Routing in the Internet
Broadcast and Multicast Routing

## Slide 4: Previously on Transport Layer
มองระดับโฮสต์กับโฮสต์ (Host-to-host) ไม่ต้องสนใจว่าระหว่างทางข้อมูลจะส่งไปหากันยังไง
สนใจข้อมูลในระดับ Segment

## Slide 5: Introduction: Network Layer
การส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
ผู้ส่ง Encapsulate จาก Segment แล้วกลายเป็น Datagrams
ผู้รับ ถอด IP Header (Network Layer) จาก Datagram กลายเป็น Segment
Router ระหว่างทางสนใจ Packet ถึงเพียง IP Header

## Slide 6: Forwarding และ Routing
Forwarding คือการส่ง Packet (หรือ Datagram) ที่ได้รับมาจากที่นึง (Input Link) แล้วส่งต่อไปยังอีกที่นึง (Output Link)
Routing คือการเลือกเส้นทางว่าจะส่ง Packet ไปทางใด หากมีหลายเส้นทาง (Output Link) ให้เลือก ก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางใดเพื่อที่จะส่ง Packet ไปให้ถึงปลายทาง การตัดสินใจนี้จะใช้ Routing Algorithm (Routing Protocol) มาช่วยในการหาเส้นทาง

## Slide 7: ตัดสินใจเส้นทาง (routing) ก่อนที่จะส่งต่อ (forwarding)
Routing Algorithm
กำหนดเส้นทางว่าจะให้ Packet ถูกส่งไปทางใด
Forwarding Table
มีอยู่ใน Router ทุกตัว เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลต่อ

## Slide 8: Forwarding Table (FT)
เราสามารถระบุเส้นทางให้กับ Packet ได้เอง โดยการเพิ่ม Output Link ลงไปใน FT
ถ้าไม่รู้จะส่ง Packet ไปที่ใด (ไม่มีใน FT) เราก็ส่งไปที่ Default Gateway (DG) (Router ก็สามารถมี DG เป็นของตัวเองเหมือนกัน)
ถ้าเกิดเราระบุเส้นทางมี FT ที่ระบุจุดหมายปลายทางไว้ครบหมดแล้ว เราไม่จำเป็นต้องใช้ Routing Protocol เลยก็ได้ (ในทางปฎิบัติแล้ว เป็นไปไม่ได้)
*บน windows ลองพิมพ์ route print ลงไปใน command line

## Slide 9: Router vs Switch
Router ใช้ข้อมูลของชั้น Network Layer (IP Header) มาตัดสินใจในการส่งข้อมูลต่อ (เรียกว่า route หรือ forward)
Switch ใช้ข้อมูลของชั้น Data Link Layer (MAC Address) มาตัดสินใจในการส่งข้อมูลต่อ

## Slide 10: Network Service Model
ตัวอย่าง service ที่มีอยู่ในชั้นนี้
Guaranteed delivery
In-order packet delivery
Guaranteed minimal bandwidth
Guaranteed maximum jitter
Security services

## Slide 11: ตัวอย่าง
Virtual Circuit
Packet Switching

## Slide 12: Constant Bit Rate (CBR) และ Available Bit Rate (ABR) บน ATM Network Service
ยุคแรกๆ ของการใช้สถาปัตยกรรม ATM (ก่อนที่จะเป็น Ethernet แบบปัจจุบัน) ATM เริ่มน้อยลง แต่ยังมีการใช้งานอยู่
CBR จะการันตี Bit Rate ไม่ให้ต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ระหว่างสองฝั่ง
ABR ใช้ bandwidth ได้เต็ม มี Congestion control
ทำไม ATM จึงมีผู้ใช้งานน้อยลง?

## Slide 13: Outline
Introduction
Virtual Circuit and Datagram Networks
Router
IP: Internet Protocol (Datagram, IPv4, ICMP, IPv6)
Routing Algorithms
Routing in the Internet
Broadcast and Multicast Routing

## Slide 14: Virtual-Circuit and Datagram Networks
การใช้งาน Virtual-circuit (VC) networks จะเป็นแบบ Connection-Oriented
การใช้งาน Datagram networks (Packet Switching) จะเป็นแบบ Connectionless

## Slide 15: Virtual Circuit
ข้อความที่ใช้ในการ Setup และ Terminate เรียกว่า Signaling Messages

## Slide 16: Datagram Networks
เมื่อต้องการจะส่ง packet ผู้ส่งก็เพียงระบุ IP กับพอร์ตของผู้รับ แล้วก็ส่งไป
packet จะถูกส่งผ่าน router แต่ละตัวไปจนถึงผู้รับ
ซึ่ง router จะมี forwarding table ที่เชื่อมไปถึงผู้รับได้
ระหว่างทางเมื่อ router ได้รับ packet แล้วก็จะใช้ FT ช่วยในการตัดสินใจว่าจะส่ง packet ไปที่ output link ใด

## Slide 17: Datagram Networks
เมื่อ Packet สามารถส่งไปได้หลายเส้นทาง Router จะต้องตัดสินใจว่าจะส่งไปทางใด

## Slide 18: ตัวอย่าง Forwarding Table แบบเป็นช่วง
Destination Address Range (ช่วงของ IP Address) | Link Interface
11001000 00010111 00010000 00000000 (200.23.16.0) ↓ 11001000 00010111 00010111 11111111 (200.23.23.255) | 0
11001000 00010111 00011000 00000000 (200.23.24.0) ↓ 11001000 00010111 00011000 11111111 (200.23.24.255) | 1
11001000 00010111 00011001 00000000 (200.23.25.0) ↓ 11001000 00010111 00011111 11111111 (200.23.31.255) | 2
Otherwise (ไม่อยู่ในช่วงใดเลย หรือ 0.0.0.0) | 3

## Slide 19: Longest Prefix Match (เทียบตัวหน้า)
เทียบว่า bit หน้าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงก็ส่งไปตาม Output Link ที่กำหนดไว้เลย
หาก IP ตรงกันมากกว่าสอง entry ให้เลือกอันที่ถูกมากที่สุด (longest prefix matching rule) แล้วจึงส่งไปตามนั้น
Prefix Match (ช่วงของ IP Address) | Link Interface
11001000 00010111 00010 | 0
11001000 00010111 00011000 | 1
11001000 00010111 00011 | 2
Otherwise (ไม่อยู่ในช่วงใดเลย) | 3

## Slide 20: การปรับตัวของ Forwarding Table
Datagram Networks อาจจะไม่อัพเดตบ่อยแต่ก็จะขึ้นอยู่กับ Routing Algorithm
Virtual Circuit Networks อัพเดตเมื่อมี Connection Setup เข้ามาในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะบ่อยมากในระดับ microseconds เลยก็ได้

## Slide 21: Outline
Introduction
Virtual Circuit and Datagram Networks
Router
IP: Internet Protocol (Datagram, IPv4, ICMP, IPv6)
Routing Algorithms
Routing in the Internet
Broadcast and Multicast Routing

## Slide 22: Router
ส่วนประกอบหลักของ Router
  Input ports
  Output ports
  Switching fabric
  Routing Processor
หน้าที่หลักของ Router คือ
  1.) Routing ค้นหาเส้นทาง
  2.) Forwarding ส่งต่อ

## Slide 23: Router Architecture
ทำงานที่ความเร็วในระดับ nanosecond
ทำงานที่ความเร็วในระดับ millisecond

## Slide 24: Input Port
Physical Layer:
Bit-level Reception
Data-link Layer:
Ethernet
Network Layer:

## Slide 25: Switching Fabrics
ส่ง Packet จาก Input Buffer ไปยัง Output Buffer ที่เหมาะสม (ตามข้อมูลใน forwarding table)
มี Switching rate ซึ่งต้องเร็วพอที่จะโอนถ่ายข้อมูล
  ถ้ามีจำนวน input พอร์ต N พอร์ตก็ควรจะมี switching rate เร็วเป็น N เท่าของความเร็วของ input rate
มี Switching fabrics อยู่ 3 ชนิดหลักๆ

## Slide 26: Switching Fabrics

## Slide 27: Memory Switching
CPU ควบคุมการทำงานของ Switching fabric
บันทึก packet ลงไปในหน่วยความจำ
เลือก output buffer แล้วจึงอ่าน packet จากหน่วยความจำ
ความเร็วในการ forward ที่ได้จะไม่เกิน Bandwidth (B) ของ bus ระหว่างทางหาร 2 (B/2)
ทำไมความเร็วจึงต้องหาร 2?

## Slide 28: Bus Switching
รับ packet จาก input buffer แล้วส่งข้อมูลผ่าน bus ไปยัง output buffer เลย
Switching rate เร็วได้ไม่เกิน bandwidth ของ bus (B)

## Slide 29: Interconnection Switching
แก้ปัญหาขอขวดของ Bus ธรรมดา
นำสถาปัตยกรรม crossbar จาก
multiprocessor มาใช้
หาก input buffer และ
output buffer เป็นคนละคู่กัน
สามารถทำการ switching ได้พร้อมกัน

## Slide 30: Output Port

## Slide 31: Output Port Queuing
หาก Switching fabric ส่ง
Packet ไปให้ที่ Output Port เดียว
กันเร็วเกินไป อาจจะเกิด Packet Lost ได้
เพราะว่า Switching rate จะต้องเร็วกว่า
Transmission rate อยู่แล้ว
คอขวดตรงนี้

## Slide 32: Input Port Queuing
หาก switching fabric ทำงานช้ากว่าปริมาณข้อมูลที่เข้ามาใน input ports (หลายๆ พอร์ตพร้อมกัน) ก็จะเกิดคิวที่ input ports
ซึ่งถ้า input buffer เกิดเต็มขึ้นมาก็มีโอกาสเกิด buffer overflow หรือ packet lost ได้

## Slide 33: Head of Line (HOL) Blocking
Packet สีฟ้าอ่อนต้องการส่งไปตรงกลาง
แต่ว่าส่งยังไม่ได้เพราะว่าต้องรอ Packet ก่อนหน้าก่อน
จึงเกิด HOL Blocking

## Slide 34: Outline
Introduction
Virtual Circuit and Datagram Networks
Router
IP: Internet Protocol (Datagram, IPv4, ICMP, IPv6)
Routing Algorithms
Routing in the Internet
Broadcast and Multicast Routing

## Slide 35: Internet Protocol (IP)

## Slide 36: IPv4 Datagram Format
เวอร์ชั่น
ความยาวของ Header
ชนิดของข้อมูล
ความยาวของ datagram
ใช้สำหรับเรียงลำดับ
จำนวน hops ที่เหลือก่อนจะทิ้ง
โปรโตคอลชั้นบนที่จะส่งไปให้
Segment
i.e. Time stamp, Route
Overheads
TCP = 20 bytes
IP = 20 bytes
Total = 40 bytes ++

## Slide 37: IP Fragmentation
ในการส่งข้อมูล ในแต่ละเครือข่ายอาจจะมีขนาดของ MTU ไม่เท่ากัน (ขนาดของข้อมูลที่จะส่งได้ในแต่ละ packet)
และถ้า TCP Segment ใหญ่กว่าขนาดของ MTU ชั้น Network นี้จะต้องแบ่งข้อมูล หรือ datagram ออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ IP Header เพื่อกำหนดการเรียงลำดับ เมื่อไปถึงปลายทาง

## Slide 38: IP Fragmentation

## Slide 39: Internet Protocol v4 Addressing
IP Address: ยาว 32 บิต ใช้ระบุถึงโฮสหรือเร้าเตอร์
Interface: การเชื่อมต่อ (พอร์ต) ระหว่างโฮสหรือเร้าเตอร์ กับลิ้งค์
  โฮสหรือเร้าเตอร์หนึ่งตัวอาจมีได้หลาย interface
IP Address ใช้กำหนดที่อยู่ของแต่ละ interface นั้นๆ

## Slide 40: IPv4 Addressing
IPv4 Address ยาว 32 bit แบ่งออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 8 bit
เช่น 192.168.0.1
11000000.10101000.00000000.00000001
(192) (168) (0) (1)

## Slide 41: Subnets
Subnet มีไว้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องการให้จับกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกัน
  โฮสต์ที่อยู่ใน subnet เดียวกันปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ router ในการค้นหาเส้นทาง เพียงแค่ forward อย่างเดียวก็พอ
IP Address
  Network Address: บิตซ้าย (Subnet Mark)
  Host Address: บิตขวา

## Slide 42: Subnet
24 บิตด้านซ้ายจะเหมือนกันหมดในแต่ละ Subnet
กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ Router ก็ได้
เป็น Switch ก็พอ

## Slide 43: Subnet Address (หรือ Network Address, Network ID)
“/23” คือ Subnet Mask
แต่ละวง Subnet จะมี
Network Address เป็นของตัวเอง

## Slide 44: Subnet Mask
ช่วยในการระบุที่อยู่ของ Network Address หรือวง Subnet
“/24” คือ Subnet Mask ที่ 24 บิตแรกมีค่าเป็น 1
เลขฐาน 2 ของทุกบิตที่อยู่ฝั่งซ้ายให้มีค่าเป็น 1 เสมอ
เลขฐาน 2 ของบิตฝั่งขวาเป็น 0 เสมอ
ตัวอย่าง | เลขฐานสอง |  |  |  | เลขฐานสิบ
Subnet Mask 1 | 11111111 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 255.0.0.0
Subnet Mask 2 | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 | 255.255.0.0
Subnet Mask 3 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 255.255.255.0
ฝั่งด้านซ้ายเป็น Subnet Mask แทนด้วยตัวอักษรสีแดง
บิตด้านขวาขะถูกใช้เป็น Host Address

## Slide 45: Subnet Mask
จำนวนโฮสใน subnet ขึ้นอยู่กับจำนวน bit ที่เหลือจาก subnet mask
เช่น subnet mask เป็น 255.255.255.0 ก็จะเหลืออยู่ 8 bit ที่เป็น host address แล้วจำนวนโฮสต์ก็คือ 28 – 2 = 254
  ลบ 2 เนื่องจากลบ 1 จาก Network Address และ ลบ 1 จาก Broadcast Address

## Slide 46: Class ของ IP
Class | IP Address | Default Subnet Mask
A | 1.0.0.1 – 126.255.255.254 | 255.0.0.0
B | 128.0.0.1 – 191.255.255.254 | 255.255.0.0
C | 192.0.1.1 – 223.255.254.254 | 255.255.255.0
D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | ใช้สำหรับ Multicast
E | 240.0.0.0 – 254.255.255.254 | IP สำรอง
127.0.0.0 - 127.255.255.255 ไม่อยู่ใน Class ใดเลย
เนื่องจากถูกจองไว้สำหรับการใช้งานทดสอบระบบ ซึ่งถูกเรียกกันว่า Loopback

## Slide 47: Network Address และ Host Address
Class | จำนวนบิตของ Network Addr ต่อ Host Addr | บิตชุดแรกที่ใช้ระบุ Network Addr | Network Addr ที่ใช้ได้ | Host Addr ที่ใช้ได้
A | 8/24 | 0xxx xxxx | 27-2 = 126 | 224-2 = 16,227,214
B | 16/16 | 10xx xxxx | 214-2 = 16,384 | 216-2 = 65,534
C | 24/8 | 110x xxxx | 221-2 = 2,097,152 | 28-2 = 254

## Slide 48: Classless Inter Domain Routing (CIDR)
แบ่ง subnet ได้ตามความพอใจจากการระบุจำนวนบิตที่ต้องการให้เป็น subnet
รูปแบบคือ a.b.c.d/x โดยให้ x เป็นจำนวนบิตของ subnet mark
11001000 00010111 00010000 00000000
(200.23.16.0/23)
Subnet Part (Network Address)
Host Part
*อย่าสับสนกับ a.b.c.d:#

## Slide 49: วิธีการหา Network Address
นำ IP Address ของโฮสต์นั้นๆ มา AND กับ Subnet Mar
เช่น IP: 172.16.87.99, Subnet: 255.255.0.0
10101100 00010000 01010111 01100011
11111111 11111111 00000000 00000000
10101100 00010000 00000000 00000000
172 16 0 0
IP Address
Subnet Mask
AND
Network Address
สรุป Network Address คือ 172.16.0.0/16

## Slide 50: จะเอา IP Address มาจากไหน?
กำหนดเอง
  Windows: Control Panel->Network->Configuration->TCP/IP->Properties
  Unix: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
  DHCP Server เป็นคนแจก IP Address ให้

## Slide 51: DHCP
เมื่อโฮสต์ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย โฮสต์นั้นก็ต้องการ IP
Dynamic IP: โฮสต์อาจจะได้รับ IP ที่ไม่ซ้ำกันในการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง
DHCP Server จะแจกจ่าย IP ให้กับโฮสต์นั้นๆ จนกว่าจะออกจากเน็ตเวิร์ก จะไม่จ่าย IP ซ้ำให้โฮสต์อื่น
เมื่อโฮสต์ออกจากเน็ตเวิร์ก IP ก็จะสามารถนำมาแจกจ่ายให้กับโฮสต์อื่นได้

## Slide 52: DHCP

## Slide 53: การทำงานของ DHCP

## Slide 54: สรุปบทที่ 7
Virtual Circuit
Datagram Networks
IP Address
Subnet
DHCP