## Slide 1: Chapter 1: Computer Networking
CS433 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

## Slide 2: เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทำไมเราต้องมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  แลกเปลี่ยนข้อมูล
  แชร์ทรัพยากร
  สื่อสาร

## Slide 3: องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Network Interface)
สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสาร (Media)
Protocol หรือมาตราฐานที่ใช้ในการสื่อสาร
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Hub, Switch, Router

## Slide 4: คอมพิวเตอร์
PC/Mac
Server
Smart Phone
Etc.

## Slide 5: Network Interface
ถูกเรียกว่า Network Interface Card (NIC) มาก่อน
เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย
Ethernet Card
WiFi Card
Bluetooth

## Slide 6: สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสาร (Transmission Medium)
สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair Cable)
สายโคแอ๊กเชียล (Coaxial Cable)
สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics)
คลื่นความถี่(สำหรับการสื่อสารไร้สาย)

## Slide 7: Protocol
TCP/IP
HTTP
FTP
DHCP
DNS
IP

## Slide 8: อุปกรณ์อื่นๆ
Hub
Repeater
Switch
Bridge
Router

## Slide 9: ประเภทของเครือข่าย
Local Area Network (LAN)
  Ethernet, Wifi, Token Ring
Wide Area Network (WAN)
  ADSL, ISDN
Personal Area Network (PAN)
  Bluetooth

## Slide 10: โครงสร้างของเครือข่ายแบ่งตามหน้าที่
Client/Server Model
Peer to Peer Model

## Slide 11: Client/Server Model
Server เป็นผู้ให้บริการต่างๆ และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรในเครือข่าย
Client เป็นผู้ร้องขอใช้บริการต่างๆ
มี Server เป็นผู้ควบคุมด้านความปลอดภัยของเครือข่าย

## Slide 12: Peer to Peer Model
  ทุกเครื่องทำหน้าที่เป็นทั้ง Client และ Server
  แบ่งหน้าที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเท่าเทียม
  ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องใดเครื่องนึงทำหน้าที่เป็น Server
  ยากแก่การควบคุมทรัพยากรในเครือข่ายขนาดใหญ่

## Slide 13: Protocol
ความหลากหลายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต้องมีมาตราฐานการสื่อสารเดียวกัน
เราจึงต้องสร้างมาตราฐานกลางขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
  ตัวอย่างที่เห็นนั่นก็คือแบบอ้างอิง OSI Model

## Slide 14: How do computers communicate?
แล้วคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลกันอย่างไร?
เปรียบเทียบ Walkie-Talkie และ WiFi
ทำไมเราสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องพร้อมกัน
เทคนิคแรกคือ แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มข้อมูล (Packet) แล้วส่งออกไปทีละ Packet
ถ้ามีหลายเครื่องใช้งานพร้อมกันก็ผลัดกันส่ง
เรียกวิธีนี้ว่า Packet Switching

## Slide 15: Packet Switching
ส่งต่อข้อมูลแบบ “เก็บให้ครบแล้วส่งต่อ”
Switch หรือ Router รับข้อมูล
ต้องรอรับ Packet ตั้งแต่ bit แรกจน bit สุดท้าย ให้ครบแล้วถึงส่งต่อ

## Slide 16: Delay
ถ้าให้ L คือจำนวน bit ของข้อมูลที่จะส่ง
R คือความเร็วของตัวกลางหรือสายสัญญาณ (หน่วยคือ bps หรือ bit per second)
จะใช้เวลาทั้งหมด วินาทีในการส่งข้อมูลในแต่ละช่วง
ถ้าระหว่าง 2 คอมพิวเตอร์มีทั้งหมด N ช่วง (หรือเรียกว่า hop) ในการส่งข้อมูล 1 packet เราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย

## Slide 17: Circuit Switching
ทั้งสองฝั่งของอุปกรณ์ที่สื่อสารกัน จะมีการจองเส้นทางการสื่อสารไว้ใช้กันเอง
อุปกรณ์อื่นไม่สามารถมาใช้เส้นทางการสื่อสารในระหว่างที่มีการใช้งานอยู่ได้
ข้อดีของระบบนี้คือมี Delay ที่คาดเดาและหวังผลได้ง่ายกว่า Packet Switching เนื่องจากไม่ต้องรอหลีกกับผู้อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล
ตัวอย่าง โทรศัพท์บ้าน ถ้ามีใครโทรอยู่ ผู้อื่นจะไม่สามารถโทรเข้าได้

## Slide 18: Multiplexing in Circuit-Switched Networks
เทคนิคที่ใช้ในการบริหารตัวกลาง เพื่อให้ใช้งานได้หลายๆ คู่สายพร้อมๆ กัน มีสองแบบคือ
  แบ่งกันใช้งานตามความถื่ Frequency-Division Multiplexing (FDM)
  แบ่งกันใช้งานตามเวลา Time-Division Multiplexing (TDM)

## Slide 19: Multiplexing

## Slide 20: Packet Switching vs Circuit Switching
 | Packet Switching | Circuit Switching
เส้นทางส่วนตัว Dedicated Path | ไม่มี, แบ่งใช้งานกับผู้อื่น | มี
เส้นทางที่ใช้สำหรับการสื่อสารตั้งแต่ต้นจนจบ | แต่ละ Packet อาจจะเดินทางไปคนละเส้นทาง | ใช้เส้นทางเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ
Bandwidth | ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้นๆ | คงที่
Overheads (ข้อมูลสิ้นเปลือง) | เสียไปกับทุกๆ Packet | หลังจากได้เส้นทางการสื่อสารแล้วไม่มี

## Slide 21: Delay in Packet-Switched Networks
Processing Delay () เวลาที่คัดแยก packet
Queuing Delay ()
Transmission Delay () เวลาที่ส่ง packet ไปถึงตัวกลาง
Propagation Delay () เวลาที่รับและส่ง packet ไปตามตัวกลาง
Total Nodal Delay () เวลาที่ใช้ทั้งหมด

## Slide 22: End-to-End Delay
ดีเลย์ทั้งหมดจากผู้ส่งถึงผู้รับ
ถ้าระหว่างทางมี router ทั้งหมด N-1 ตัว
และไม่มี

## Slide 23: Queuing Delay และ Packet Loss
เมื่อมี Traffic เข้ามาพร้อมกันมากๆ
ก็อาจสูงตามได้
แล้วถ้าเยอะเกินไปจน router ไม่สามารถ buffer ได้
ก็เกิด Packet Loss

## Slide 24: Queuing Delay และ Packet Loss

## Slide 25: Throughput
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
ถ้าส่งไฟล์ขนาด f bit จาก A ไป B ผ่านเครือข่ายโดยใช้เวลาตั้งแต่ A ส่ง bit แรกจน B รับ bit สุดท้ายเป็นเวลา T วินาที
เราจะได้ Average throughput (ค่าเฉลี่ย) ของการส่งไฟล์นี้คือ bits/sec

## Slide 26: Throughput

## Slide 27: Bottleneck ปัญหาคอขวด

## Slide 28: OSI Model
สร้างขึ้นโดย The International Organization for Standardization หรือที่รู้จักกันว่า ISO(International Standard Organization)
OSI ย่อมาจาก Open System Interconnect หรือโปรโตคอลการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเปิด
เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้

## Slide 29: OSI Model
เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ OSI Model แบ่งตามหน้าที่และขั้นตอนการทำงานออกเป็น 7 ชั้น (หรือเรียกว่า Layer)
จำง่ายๆว่า
“All People Seem To
Need Data Processing”

## Slide 32: OSI Model vs TCP/IP
OSI Model
Application Layer
TCP/IP
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Application Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Transport Layer
Internet Layer
Network Access Layer

## Slide 33: Encapsulation

## Slide 34: Security Attacks in a Networks
Denial of Service Attacks (DoS)
Masquerading Attacks; IP spoofing
Sniffing Attacks
Etc.

## Slide 35: Distributed Denial of Service Attacks

## Slide 36: Next Week
Application Layer on TCP/IP Model