## Slide 1: Chapter 4: Transport Layer
CS433 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

## Slide 2: Transport Layer
OSI Model
Application Layer
TCP/IP
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Application Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Transport Layer
Internet Layer
Network Access Layer

## Slide 3: Transport Layer
ทำหน้าที่ให้โปรเซสของ host ที่อยู่สองฝั่งซีกโลกรู้สึกเหมือนเชื่อมต่อกันตรงๆ
โปรเซสนั้นไม่ต้องสนใจว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังไง ผ่าน Router กี่ตัว จะผ่านสาย LAN แลนหรือผ่าน Wireless LAN
คอยดูแลจัดการความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร

## Slide 4: Transport Layer
ตรวจสอบความถูกต้อง, หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ชั้นนี้ก็จะทำหน้าที่แก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการส่งข้อมูล
  มีกระบวนการตรวจสอบขั้นต้น Checksum เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่รับมาเสียหรือไม่
  Packet บางชิ้นไม่ได้รับ หรือหายไประหว่างทางก็จะต้องทำการร้องขอให้ส่งใหม่
เรียงลำดับข้อมูลให้ถูกต้อง และแบ่งขนาดที่เหมาะสม
การทำ Multiplexing ให้กับโปรแกรมต่างๆ ใช้งานได้พร้อมกัน

## Slide 5: เมื่อ Host ต้องการส่งข้อมูล
Application Layer
Transport Layer
โปรแกรมส่งข้อมูลที่จะส่ง ลงไปให้ Transport Layer
แบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ (Chunks) เพื่อให้มีขนาดเล็กลง
Network Layer
ใส่ Transport-layer header ลงไปในแต่ละ Chunk แล้วจึงส่งต่อไปให้ Network Layer (กลายเป็น Segment)
เมื่อได้รับ Transport-Layer Segments แล้ว ในชั้นนี้ก็จะใส่ Network-layer header เพิ่มเข้าไปในแต่ละ Segment (กลายเป็น Datagram หรือ Packet)

## Slide 6: เมื่อ Host ได้รับข้อมูล
Application Layer
Transport Layer
Network Layer
รับข้อมูลมาจาก Transport Layer
ดึง Network-layer header ออกแล้วส่ง Segments ไปให้ Transport Layer
ถอด Transport-layer header ออกจาก Segments ที่ได้รับ
ตรวจสอบความถูกต้องและเรียง Segments ให้ถูกแล้วจึงส่งขึ้นไปที่ Application Layer

## Slide 7: ตัวอย่างการส่งข้อความ Hello World
Datagram#2
Datagram#1
Segment#2
Application Layer
Transport Layer
Network Layer
Segment#1
“Hello World”
“Hello”
“World”
#1
#2
“Hello”
“World”
#1
#2
IP Address
IP Address

## Slide 8: Network Layer Overview
Internet Protocol (IP)
โมเดลของการส่งข้อมูลของ IP นั้นเรียกว่า Best-effort delivery service คือตั้งใจส่งข้อมูลแบบสุดความสามารถเพื่อให้ไปถึงปลายทาง
แต่... ไม่การันตีว่าจะถึง
และไม่การันตีว่าจะไปถึงเรียงลำดับก่อนหลัง
ถามว่า IP น่าเชื่อถือได้ไหม?

## Slide 9: Transport Layer Multiplexing
การสื่อสารระหว่าง host (host-to-host) จัดการโดย Network Layer โดยใช้ IP เป็นตัวระบุ host
การสื่อสารระหว่างโปรเซส (process-to-process) จะถูกจัดการโดย Transport Layer
ชั้นนี้จะใช้หมายเลขพอร์ตเป็นตัวกำหนดว่าจะส่งไปให้โปรเซสใด ซึ่ง host เดียวกันอาจจะมีได้หลายโปรเซส เราจึงจำเป็นต้องกำหนดหมายเลขพอร์ตเพื่อรับส่งข้อมูลให้ตรงกันกับโปรเซสที่เราจะต้องการติดต่อด้วย

## Slide 10: Transport Layer Demultiplexing
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้งาน Web Browser ขณะที่กำลังคุย Skype อยู่กับเพื่อน เราก็จะมีอย่างน้อย 2 โปรเซสทำงานอยู่
ชั้น Network จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลมาให้ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ โดยที่ไม่สนใจว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลของโปรเซสใด
เมื่อชั้น Transport Layer รับ datagram มาจากชั้น Network, ชั้นนี้จะทำการคัดแยกข้อมูลที่ได้รับมา แล้วส่งต่อให้กับโปรเซสนั้นๆ

## Slide 11: Transport Layer Multiplexing and Demultiplexing

## Slide 12: Multiplexing and Demultiplexing
Socket มีส่วนที่ระบุหมายเลขพอร์ตทั้งผู้ส่ง (Source Port) และทั้งผู้รับ (Destination Port)
ทุก Segment จะมีการระบุหมายเลขพอร์ตนี้ไว้สำหรับทุกๆ Socket
หมายเลขพอร์ต 1-65535 และหมายเลข 0-1023 ถูกจองไว้สำหรับโปรโตคอลที่เป็นมาตราฐานหรือถูกจองไว้ก่อนแล้ว

## Slide 13: Transport-Layer Segment Format

## Slide 14: การใช้งาน Socket
หาก Host A และ Host B สร้างส่งข้อมูลไปที่ Server S ผ่าน Socket
เวลาส่งข้อมูลเราแค่ระบุ Server IP และ Server Port (จำได้ไหมเราเรียกข้อมูลชุดนี้ว่า Server Socket Address)
***ข้อมูลที่ส่งออกไปจาก A และ B ถูกส่งไปที่ S เพราะว่าเราระบุทั้ง IP และ Port ให้มีค่าเหมือนกัน คำถามคือแล้ว Server จะส่งข้อมูลกลับให้ A และ B ถูกคนได้ยังไง?

## Slide 15: Client IP
ในกรณีนี้ที่ผู้ส่งเป็นคนละ Host กัน Server ก็จะสามารถส่งข้อมูลกลับไปตาม IP ของเครื่องที่ส่งมาได้
เช่นเมื่อ S ได้รับข้อมูลมาจาก A แล้ว S ก็จะระบุ IP ของ A แล้วส่งกลับไปให้ A
***แล้วถ้า Packet ที่ Server ได้รับมานั้นมี IP เดียวกันหล่ะ Server จะส่งข้อมูลกลับไปถูก Socket ได้อย่างไร?

## Slide 16: Client Ports
ตอนที่ Client สร้าง Socket, จะมีการระบุหมายเลขของ Client Port เข้าไปด้วย ซึ่งตรงนี้โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องจัดการเพราะว่า API จะจัดการให้เราเอง
โดยจะเลือกหมายเลขพอร์ตระหว่าง 1024-65535 โดยสุ่มหมายเลขที่ว่างมาเบอร์นึง
Client Port นี้จะเป็นตัวช่วยให้ Server ส่งข้อมูลกลับมาให้ Client ได้ถูกที่

## Slide 17: UDP Demultiplexing
เน้นการระบุหมายเลขพอร์ตในการคัดแยก Segment ให้แต่ละโปรเซส

## Slide 18: TCP Demultiplexing
คัดแยก Segment โดยใช้ Src Port, Src IP, Dest Port, Dest IP

## Slide 19: ข้อสังเกตุ
มีการตั้งหมายเลขพอร์ตเป็นมาตราฐาน (ช่วง 0-1023)
เมื่อรู้หมายเลขพอร์ตก็สามารถรู้ได้ว่ามีการใช้งานโปรโตคอลอะไรอยู่
แล้วเมื่อ Server เปิดพอร์ตรอการติดต่ออยู่ตลอดเวลา
ความปลอดภัย?

## Slide 20: User Datagram Protocol
หนึ่งในสองโปรโตคอลหลักใน Transport Layer ของ TCP/IP
Connectionless, ไม่มี handshake
ถามว่าทำไมเราถึงเลือกใช้ UDP ในเมื่อ TCP น่าเชื่อถือกว่า

## Slide 21: เพราะ UDP ไม่มี Congestion-Control
ชั้น Application Layer มีข้อมูลส่งลงมามากแค่ไหนชั้นนี้ก็ส่งต่อลงไปให้ Network Layer ต่อเลย
ถ้าเปรียบชั้น Transport Layer กับไฟเขียวไฟแดงบนถนนจราจร, การใช้งาน UDP นั้น ก็จะเหมือนกับว่าไฟแดงเสีย รถวิ่งผ่านไปได้เลย ไม่ต้องรอไฟแดง
แต่ถ้าเป็น TCP ซึ่งมีการควบคุมปริมาณข้อมูลที่ส่ง ในตัวอย่างนี้สีแยกก็จะมีตำรวจคุมอยู่คอยดูว่าถนนฝั่งไหนรถเยอะ จะปล่อยฝั่งไหนไปก่อน

## Slide 22: เพราะ UDP เป็น Connectionless
ไม่มี Delay เพื่อที่จะสร้าง Connection แล้วจึงจะเริ่มส่งข้อมูลได้
หมายความว่าเร็วกว่าเมื่อต้องการส่งข้อมูลทันที
โปรโตคอล DNS ใช้งาน UDP เป็นหลัก เพื่อลด Delay ที่จะเกิดขึ้น
หาก DNS ใช้ TCP จะเกิดอะไรขึ้น?

## Slide 23: เพราะ UDP เป็น No Connection State
คือไม่สนใจว่าอีกฝั่งจะเป็นยังไง อีกฝั่งจะพร้อมรับข้อมูลหรือไม่ หรือว่าได้รับข้อมูลรึเปล่า UPD ไม่สน
นั่นก็หมายความว่า ฝั่ง Server ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลของอีกฝั่ง ข้อมูลพวกนี้อาจจะเป็นได้ทั้ง Buffer ที่ส่งหรือที่รับ, ข้อมูลสำหรับทำ Congestion-control หรือ ลำดับของ Segment
แล้วมันดียังไง? Server ไม่ต้องเปลืองพื้นที่หรือหน่วยความจำเพื่อจัดการในส่วนนี้ ก็จะทำให้สามารถติดต่อกับ Client พร้อมๆ กันได้มากขึ้น

## Slide 24: เพราะ UDP มี Overheads น้อยกว่า
TCP Segment ใช้พื้นที่ในส่วนของ header 20 Bytes
UDP ใช้เพียง 8 Bytes
สรุปเราควรจะใช้ UDP เมื่อไหร่?

## Slide 25: โปรแกรมกับโปรโตคอลชั้น Transport Layer

## Slide 26: แล้วเราสามารถใช้งานให้ UDP มีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่?
เราสามารถใช้งาน UDP เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลด Delay พร้อมกับทำให้มีความน่าเชื่อถือได้
โดยการฝังกลไกการตรวจสอบความผิดพลาดเหล่านี้ลงไปในชั้น Application Layer
หมายความว่า โปรแกรมเมอร์จะต้องเขียน Code ให้ตรวจสอบความผิดพลาดเหล่านั้นเอาเอง

## Slide 27: โครงสร้างของ UDP Segment

## Slide 28: Checksum
UDP มี Checksum เป็นกระบวนการกลั่นกรองความผิดพลาดเพียงกระบวนการเดียว
ใช้ในการตรวจสอบ Error ในระดับ Bit
เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่งมาจากต้นทางและปลายทางตรงกัน (End-to-end) ไม่สามารถตรวจสอบความผิดพลาดระหว่างทางได้
ผู้ส่งก่อนที่จะส่งข้อความนั้นจะหาผลรวม Checksum ของข้อมูลก่อน
เมื่อหาได้แล้วจงบรรจุลงไปใน Segment แล้วจึงส่ง Segment ที่ประกอบเสร็จแล้วต่อไปยังชั้น Network Layer

## Slide 29: วิธีการหา Checksum ใน UDP
แบ่งข้อมูลใน Segment เป็นชุดๆ ชุดละ16 Bit
นำข้อมูลทุกชุดมาบวกกัน (ฐาน 2 บวกกัน) ถ้าเกินให้ทดไปข้างหน้า ข้างหน้าสุดก็ทดไปหลังสุด
นำผลรวมทั้งหมดนั้นไปทำ 1s Complement หรือเปลี่ยนค่าในแต่ละ Bit จากค่า 0 ให้เป็น 1 และถ้ามีค่าเป็น 1 ก็ให้เปลี่ยนเป็น 0
ผลลัพท์ก็จะได้ Checksum ออกมา

## Slide 30: Checksum
ตัวอย่างผลรวมข้อมูล

## Slide 31: Checksum
ผมรวมก็คือ
0100101011000010
1s Complement ของผลรวมก็จะมีค่าเป็น
  1011010100111101
ซึ่งค่าที่ได้นี้ก็จะเป็นค่า Checksum

## Slide 32: ฝั่งผู้รับใช้ Checksum เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อผู้รับได้รับข้อความ ก็จะนำข้อความทั้งหมดมาหาผลรวม โดยใช้วิธีเดียวกับตอนผู้ส่งหาค่าผลรวม แต่ฝั่งผู้รับจะนำค่า Checksum มาหาผลรวมด้วย
ถ้าข้อความที่ส่งมานั้นถูกต้อง ค่าผลรวมจะมีค่าออกมาเป็น
  1111111111111111
หากผลรวมออกมามี Bit ใด Bit นึงมีค่าเป็น 0 แสดงว่ามีการผิดพลาดในระหว่างการส่งข้อมูล

## Slide 33: หลังจากการตรวจสอบความถูกต้อง
หากฝั่งผู้รับตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้อง จะทำการตัด Transport Layer Header ออกจาก Segment แล้วส่งข้อมูลขึ้นไปให้กับ Application Layer
แต่หากตรวจสอบแล้วเจอ Error ในชั้นนี้จะทำการทิ้ง Packet นี้ไปเลยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ชั้น Application Layer
หากตรวจพบ Error จากการใช้ Checksum นั้น เราจะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้เลย ต้องทิ้งอย่างเดียว

## Slide 34: ปัญหาหลักในการสื่อสาร
เมื่อการส่งข้อมูลผ่านตัวกลางที่มีผู้ใช้หลายคนและผ่านอุปกรณ์เน็ตเวิร์กหลายชิ้น มีความเป็นไปได้อยู่เสมอว่าจะเกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ปัญหาหลักๆ ที่เราจะได้เจอคือ
Bit Errors หรือข้อมูลเสีย (Corrupt) ซึ่งปัญหานี้เราสามารถตรวจสอบได้จากการใช้ Checksum เข้ามาช่วย
Packet Lost หรือว่าหายไปทั้ง Packet เลย

## Slide 35: หน้าที่ของ Transport Layer
เรารู้ว่าปัญหาที่กล่าวไปนั้นเกิดขึ้นระหว่างทางในการสื่อสาร นั่นก็คือตั้งแต่ชั้น Network Layer ลงไป
การทำงานตั้งแต่ชั้น Network Layer ลงไปนั้นทำดีที่สุดแล้ว แต่ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้บ้าง
คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของ Transport Layer ที่จะแก้ไขปัญหาความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากชั้นที่ต่ำกว่าลงไป เพื่อเกิดความน่าเชื่อถือ (Reliable) ให้ได้ในชั้นนี้

## Slide 36: Transport Layer ทำหน้าที่ให้เกิดความน่าเชื่อถือในการสื่อสารผ่านเครือข่าย

## Slide 37: Reliable Data Transfer Protocol (RDT)
RDT เป็นโปรโตคอลที่ถูกสร้างมาในชั้น Transport Layer เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร หลักๆก็คือ Bit Errors และ Packet Lost
ในการทำงานของ RDT นั้น เราจะใช้ Finite State Machine (FSM) มาช่วยในการอธิบาย

## Slide 38: Reliable Data Transfer Protocol (RDT) v1.0
ในสถานะการที่ RDT ทำงานบนตัวกลาง (Link) ที่เชื่อถือได้ คือ Packet ไม่เกิด Error และไม่สูญหาย
รอข้อมูลจาก
Application
Layer
รอ Datagram จาก
Network
Layer

## Slide 39: Reliable Data Transfer Protocol (RDT) v2.0
ในสถานะการที่ เกิดเฉพาะ Bit Errors หรือข้อมูลผิดพลาด
ยกตัวอย่างในชีวิตจริง ถ้าเราขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากเพื่อน เพื่อนเราก็บอกเรามาทั้งหมด 10 ตัว เมื่อเราได้ยินแล้วเราก็บันทึกลงไปในโทรศัพท์เรา แล้วเราก็บอกเพื่อนว่า “โอเค ตรูได้ครบล่ะ” เพื่อให้เพื่อนเราทราบว่าเราได้รับเบอร์ครบแล้ว
แต่แล้วเราอาจจะได้ยินตกไป 1 ตัว เรามาลองเชคดู แล้วเราก็รู้ว่าตัวเลขไม่ครบ เราก็จะตอบเพื่อนไปว่า “เอ้ยตรึง ขออีกรอบซิ” เพื่อจะได้รับเบอร์โทรศัพท์ให้ครบ

## Slide 40: Reliable Data Transfer Protocol (RDT) v2.0
ในการทำงานบนเครือข่ายก็คล้ายกัน หากตรวจพบข้อผิดพลาด เราก็จะส่งข้อความไปขอใหม่ ซึ่งเราจะเรียกโปรโตคอลแบบนี้ว่า ARQ (Automatic Repeat reQuest)
ARQ ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการคือ
  1. ตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection)
  2. รอรับคำยืนยัน (Receiver Feedback)
  3. ส่งใหม่ (Retransmission)

## Slide 41: RDT v2.0 FSM ฝั่งผู้ส่ง
ส่งข้อมูล
รอสัญญาณ
ACK หรือ NAK
จากผู้รับ
หากได้รับ NAK จากผู้รับ
ส่งข้อมูล
หากได้รับ ACK จากผู้รับ
สัญญาณ ACK คือ Positive (สำเร็จ)
สัญญาณ NAK คือ Negative (ล้มเหลว)

## Slide 42: RDT v2.0 FSM ฝั่งผู้รับ
ได้รับ Datagram แล้ว ตรวจสอบแล้วเกิดเสีย
ได้รับ Datagram แล้ว ตรวจสอบแล้วไม่เสีย
ส่ง NAK กลับไปให้ผู้ส่ง
ส่ง ACK กลับไปให้ผู้ส่ง

## Slide 43: RDT v2.1
คำถามคือถ้าเกิด ACK หรือ NAK ที่ผู้รับส่งกลับไปให้ผู้ส่งเกิดเสียขึ้นมา?
ตัวอย่างเดิมในชีวิตจริงเพื่อนเราจะทำอย่างไร? ก็ตอบเรากลับมาว่า “อะไรนะ”
แล้วเราก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ยินว่าเพื่อนเราว่าอะไรอีก การแก้ปัญหาแบบนี้อาจจะเพิ่มปัญหาให้เราอีกแล้วก็จะวนไปวนมาแบบนี้ไปเรื่อยๆ

## Slide 44: RDT v2.1
เราจึงใช้วิธีแก้ปัญหาโดยเมื่อผู้ส่งได้รับ ACK หรือ NAK ที่เสีย ก็ให้ผู้ส่งนั้นส่งข้อความเดิมซ้ำไปให้ผู้รับอีกรอบเลย
เมื่อผู้รับได้รับข้อความเดิมซ้ำ ผู้รับก็ยังไม่รู้ว่าผู้ส่งได้รับ ACK หรือ NAK ถูกต้องรึเปล่า สรุปวิธีนี้ก็ทำให้ผู้รับไม่รู้ว่าข้อความที่ได้รับเนี้ยเป็นข้อความใหม่หรือข้อความเก่า
แต่ทว่า... ปัญหานี้เราสามารถแก้ได้โดยการระบุหมายเลขข้อความ (Sequence Number)

## Slide 45: RDT v2.1 Sequence Number
เราสามารถใช้ Sequence Number (SeqNo) เพื่อระบุความใหม่ของข้อความ หากผู้ส่งได้รับ ACK แล้วผู้ส่งจะส่ง SeqNo ที่ใหม่กว่า (เพิ่มขึ้น) ไปพร้อมกับข้อความใหม่
แต่ในกรณีนี้เราตั้งสมมุติฐานว่า Packet จะไม่หาย เพียงแต่มีโอกาสเสียได้อย่างเดียว (มีแค่กรณีที่เสียและไม่เสีย) หมายเลข SeqNo ในกรณีนี้มีแค่ 1 bit ก็เพียงพอ ซึ่งก็คือ 0 และ 1
เมื่อผู้ส่งได้ส่ง SeqNo ที่เป็น 1 ไปแล้ว ผู้ส่งก็สามารถใช้ SeqNo 0 ได้อีก

## Slide 46: RDT v2.1 FSM ฝั่งผู้ส่ง
ได้รับ NAK หรือว่าเสีย
ได้รับ ACK แล้ว ไม่เสีย
ส่งข้อความ Seq 0
ส่งข้อความ Seq 1
ได้รับ NAK หรือว่าเสีย
ส่งข้อความเดิม Seq 0
ส่งข้อความเดิม Seq 1
ได้รับ ACK แล้ว ไม่เสีย

## Slide 47: RDT v2.1 FSM ฝั่งผู้รับ
รับข้อความ Seq 0 ที่ไม่เสีย ส่ง ACK กลับ
รับข้อความ Seq 1 ที่ไม่เสีย ส่ง ACK กลับ
ได้รับข้อความเสีย ส่ง NAK กลับ
ได้รับข้อความ Seq 0 ไม่เสีย
ส่ง ACK กลับ
ได้รับข้อความเสีย ส่ง NAK กลับ
ได้รับข้อความ Seq 1 ไม่เสีย
ส่ง ACK กลับ

## Slide 48: RDT v2.2
จะเห็นได้ว่าใน RDT v2.1 เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับได้รับข้อความที่ไม่เสียมาก็จะส่ง ACK กลับไปให้ผู้ส่ง ซึ่งหากผู้ส่งได้ส่งข้อความซ้ำไป ผู้รับก็จะส่ง ACK สองครั้งสำหรับรับข้อความเดียว
RDT v2.2 จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใส่ SeqNo ลงไปในฝั่งของผู้รับด้วย
เพียงเท่านี้ผู้ส่งก็จะสามารถรู้ได้ว่า ACK ที่ผู้รับส่งไปนั้นเป็นสำหรับข้อความซ้ำหรือข้อความใหม่

## Slide 49: Next Week
RDT v3.0 over Lossy Channel with Bit Errors
Go-back-N
TCP