## Slide 1: Chapter 9: Network Layer (3)
CS433 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

## Slide 2: Outline
Introduction
Virtual Circuit and Datagram Networks
Router
IP: Internet Protocol (Datagram, IPv4, ICMP, IPv6)
Routing Algorithms
Routing in the Internet
Broadcast and Multicast Routing

## Slide 3: Hierarchical Routing
ที่ผ่านมาเราตั้งสมมุติว่าเร้าเตอร์ทุกตัวใช้งาน routing protocol ชนิดเดียวกันหมด
แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ แต่ละองค์กรก็มีการติดตั้งระบบเป็นของตนเองมี routing protocol ที่ใช้เป็นมาตราฐานเป็นของตนเอง แล้วคำถามคือเราจะสื่อสารกันได้อย่างไรในความเป็นจริง?

## Slide 4: Autonomous Systems (ASs)
จัดเร้าเตอร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่มี admin จัดการเป็นคนๆเดียวกัน เราเรียกระบบนี้ว่า AS
เร้าเตอร์ใน AS เดียวกันปกติแล้วจะใช้ routing protocol เดียวกันในการค้นหาเส้นทาง เราจะเรียกว่า Intra-Autonomous System Routing Protocol
เมื่อ AS นี้จะต้องเชื่อมต่อโลกภายนอก เราจึงจำเป็นต้องมีเร้าเตอร์ตัวนึงทำหน้าที่ forward packets ออกและรับเข้า เราเรียกเร้าเตอร์ตัวนี้ว่า Gateway Routers

## Slide 5: ASs และ Gateway Routers

## Slide 6: Intra-AS vs Inter-AS
Intra-AS routing protocol ใช้หาเส้นทางถึงโฮสต์ภายใน AS เดียวกัน
Inter-AS routing protocol ใช้หาเส้นทางระหว่าง AS หรือgateway router ปัจจุบันโปรโตคอลที่ใช้งานกันอยู่คือ BGP4

## Slide 7: Intra-AS Routing Protocol
Intra-AS Routing Protocol เรียกอีกอย่างได้ว่า Interior Gateway Protocols
โปรโตคอลที่ใช้งานกันทั่วไปคือ
  RIP: Routing Information Protocol
  OSPF: Open Shortest Path First

## Slide 8: RIP: Routing Information Protocol
ใช้งาน Distance Vector Algorithm
Distance Metric: ใช้จำนวน hop เป็น cost, ทุกลิ้งค์มี cost เป็น 1, มีค่า cost สูงสุดได้ไม่เกิน 15 hops
ระหว่างเพื่อนบ้านจะแลกเปลี่ยนค่า DV กันทุกๆ 30 วินาที (โดยการbroadcast ข้อความ advertisement)
ทุกๆ advertisement จะมีได้ไม่เกิน 25 destination subnets (IP address)

## Slide 9: การหา DV ของ RIP

## Slide 10: Advertisement
โหนด broadcast routing table ให้กับเพื่อนบ้าน

## Slide 11: RIP: Link failure, Recovery
หากไม่ได้รับ advertisement จากเพื่อนบ้านนานถึง 180 วินาที ให้เข้าใจตรงกันว่าเราไม่สามารถติดต่อเพื่อนบ้านนั้นได้แล้ว อาจจะเพราะเพื่อนบ้าน down หรือไม่ก็ลิ้งค์เสีย
หลังจากตรวจพบแล้วก็จะส่ง advertisement ใหม่ให้เพื่อนบ้าน
ถ้าเกิด routing table ของเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่ง advertisement ต่อๆ กันไป
เพื่อแก้ปัญหา routing loops, ให้ Limit จำนวน hop ของการส่งต่อข้อมูล
หากไม่สามารถติดต่อกับ node ใดได้ให้ใส่ hop count เป็น 16 เพื่อเป็นการระบุว่าไกลเกินไปที่จะติดต่อได้

## Slide 12: RIP Table
RIP Table (Routing table) จะถูกคำนวณที่ชั้น application layer โดยใช้งาน UDP ที่พอร์ต 520 ในการส่งข้อความระหว่างเร้าเตอร์

## Slide 13: OSPF: Open Shortest Path First
พัฒนาต่อยอดมาจาก RIP
ใช้ Link-state และ Dijkstra’s least-cost path algorithm
เร้าเตอร์มีโครงสร้างของทั้งเน็ตเวิร์ก
Cost ของแต่ละลิ้งค์จะต้องถูกกำหนดโดย admin ของ AS นั้น
Admin อาจจะตั้ง cost ให้มีค่าเป็น 1 ก็จะกลายเป็น hop count คล้ายๆ กับ RIP หรืออาจจะตั้งค่า cost ตามความเร็วของลิ้งค์ (เช่น ลิ้งค์100Mbps ก็จะมี cost มากกว่าลิ้งค์ที่มีความเร็ว 1Gbps)

## Slide 14: OSPF
ด้านความปลอดภัย: ข้อมูล OSPF message ที่ส่งในระบบจะต้องมีการ ทำ authentication เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความนั้นถูกส่งมาจากผู้ส่งจริงๆ
มีการบันทึกเส้นทางที่มี cost เท่ากันได้หลายเส้นทาง (RIP บันทึกเพียงแค่เส้นทางเดียว)
รองรับการทำงาน Unicast และ Multicast (MOSPF)

## Slide 15: Hierarchical OSPF
แบ่งออกเป็นสองระดับ: Local Area, Backbone Area
ให้มองว่าใน local area ก็คือ AS นึงซึ่งจะมี gateway router หรือในที่นี่จะเรียกว่า Area Border Router (ABR) เป็นเร้าเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับ backbone area
ใน backbone area ก็จะมีหลายๆ ABR ของ AS ย่อยๆ ซึ่ง ABR เหล่านั้นก็จะต้องผ่าน Backbone Router
Backbone router ก็จะเชื่อมต่อผ่าน Boundary Router ซึ่งเป็นเหมือน gateway ของ backbone area ไว้เชื่อมต่อกับ AS อื่นๆ

## Slide 16: OSPF Backbone Area
ABR ประกาศข้อมูลของ
AS ย่อยๆ ให้แก่ AS อื่นๆ
ใน Backbone Area เดียวกัน
Boundary Router เป็นเหมือน Gateway
ที่เชื่อมต่อกับ AS อื่นๆที่ใหญ่กว่า

## Slide 17: Inter-AS Routing Protocol
BGP4 (Border Gateway Protocol v4) เป็นโปรโตคอลที่ใช้งานในปัจจุบันจริงๆ เพื่อเชื่อมโยง Internet เข้าด้วยกัน
หน้าที่ของ BGP คือ
  แลกเปลี่ยนข้อมูล routing กับ AS เพื่อนบ้าน (eBGP)
  ส่งข้อมูล routing ที่ได้มาจาก AS ด้านนอกไปให้เร้าเตอร์ภายใน (iBGP)
  กำหนดเส้นทางที่ดีให้ AS อื่นโดยใช้ข้อมูลและเงื่อนไข (หรือนโยบาย, policy) ที่มีอยู่

## Slide 18: BGP

## Slide 19: eBGP
BGP Session: BGP เร้าเตอร์ 2 ตัวคู่กัน (Peers) แลกเปลี่ยนข้อมูล routing กันระหว่าง 2 AS

## Slide 20: eBGP
eBGP session ระหว่าง 3a และ 1c
  3a ส่ง Prefix (Network Address) ของตัวเองไปยัง 1c
  1c เมื่อได้รับ prefix ใหม่แล้วก็จะทำการปรับตาราง Forwarding Table ของตนเอง

## Slide 21: iBGP
หลังจากที่ 1c ได้รับ prefix ที่สามารถเข้าถึงได้ (ข้อมูล Routing) มาจาก 3a
  1c ก็กระจาย prefix ไปเร้าเตอร์ทุกตัวใน AS1 ของตัวเอง โดยใช้ iBGP ภายใน AS

## Slide 22: Path Attributes and BGP Routes
เมื่อ advertise ข้อมูล Prefix (Network Address) และ Attributes ข้อมูลสองชุดนี้ก็จะกลายเป็น routes
2 Attributes สำคัญ
  AS-Path คือเส้นทางที่ระบุว่าถ้าจะต้องไป prefix นี้จะต้องผ่าน AS ใดบ้าง
  Next-Hop คือการระบุว่าถ้าจะต้องการติดต่อกับ prefix ใดจะต้องส่ง packet ไปที่ internal AS เร้าเตอร์ตัวใด
มี Policy เพื่อกำหนดสิทธิการ routing เช่นไม่ส่งข้อมูลบางชนิดผ่าน AS นี้

## Slide 23: Next Hop Attribute
เมื่อมีมากกว่า 1 peer ระหว่าง สอง AS จึงต้องมีการระบุว่าถ้าต้องการส่งข้อมูลไป prefix ใดให้ใช้ ABR ตัวใด

## Slide 24: BGP Route Selection
เร้าเตอร์คำนวณเส้นทางจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยใช้ข้อมูลดังนี้
  Policy ดูตามนโยบายที่ admin ของ AS ตั้งไว้
  Shortest AS-Path เส้นทางที่สั้นที่สุด
  Closest Next-Hop Router ส่งให้เร้าเตอร์ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด
  และอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ

## Slide 25: BGP Messages
ข้อความที่ BGP ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Peer (ผ่าน TCP)
ข้อความ BGP
  OPEN: คือข้อความขอเปิดการเชื่อมต่อใช้งาน BGP ไปยังคู่ peer
  UPDATE: แจ้งเส้นทาง routing ใหม่หรือยกเลิกเส้นทางเก่า
  KEEPALIVE: เป็นข้อความที่รักษาการเชื่อมต่อเพื่อบอกว่ายังอยู่
  NOTIFICATION: รายงานข้อผิดพลาดของ ข้อความ BGP อื่นๆ และใช้ในการปิดการเชื่อมต่อ

## Slide 26: BGP Routing Policy
X เป็นลูกค้าของทั้ง B และ C
จะเห็นได้ว่า B สามารถส่งข้อมูลไปที่ C ผ่าน X ได้
X ควรจะตั้ง Policy ไม่ให้ B ส่งข้อมูลไป C โดยผ่าน X
ก็คือ X ไม่ควรบอก B ว่าเชื่อมต่อกับ C อยู่

## Slide 27: BGP Routing Policy
1. A ประกาศเส้นทาง A-W ไปยัง B
2. B ประกาศเส้นทาง B-A-W ไปยัง X
[คำถาม] B ควรจะบอก C ว่า B มีเส้นทางไป W หรือไม่?
- เมื่อมีการใช้งานเส้นทาง C-B-A-W แล้ว B จะไม่ได้ค่าบริการจาก C
เพราะฉนั้น B ก็คงไม่ต้องการให้ C มาใช้เส้นทางผ่าน B
- C ควรจะใช้เส้นทาง C-A-W ตรงๆ

## Slide 28: ทำไมจึงต้องแบ่ง Intra-AS, Inter-AS?
จัดการ Policy
  Inter-AS: admin เป็นคนละคนกันมีนโยบายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
  Intra-AS: admin คนเดียวจัดการระบบ ไม่จำเป็นต้องใช้ Policy ก็ได้
ขนาดของเครือข่าย (Scale) มีการจัดการเป็นลำดับขั้น ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเป็นชั้นๆ ลด overhead (ข้อมูลที่ใช้ในการอัพเดต)

## Slide 29: Outline
Introduction
Virtual Circuit and Datagram Networks
Router
IP: Internet Protocol (Datagram, IPv4, ICMP, IPv6)
Routing Algorithms
Routing in the Internet
Broadcast and Multicast Routing

## Slide 30: Broadcast Routing
ทำอย่างไรให้สามารถส่งข้อมูลได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพที่สุด
เสีย resources (เช่น เวลา, bandwidth, พลังงาน, การประมวลผล) ในการส่งให้น้อยที่สุด
ให้โหนดอื่นๆ ได้รับ packet ซ้ำน้อยที่สุด

## Slide 31: Broadcast routing
สำเนาจากต้นทาง
R1 ส่ง packets ที่เหมือนกันซ้ำๆ
สามครั้งเพื่อส่งไปให้ 3 ปลายทาง
b. สำเนาภายในเครือข่าย
R1 ส่ง packets เดียว แล้วหาก R2 ได้รับ
R2 จึงทำสำเนาส่ง packet ซ้ำไปแต่ละเร้าเตอร์
คำถามคือถ้าสำเนาจากต้นทาง ต้นทาง (R1) จะกำหนดปลายทางผู้รับได้อย่างไร ถ้ายังไม่เคยเจอกันมาก่อน?

## Slide 32: In-network Duplication สำเนาภายในเครือข่าย
Flooding: คือเมื่อได้รับข้อความที่ broadcast มาให้ส่งต่อทุกๆโหนดที่เชื่อมต่ออยู่
  ปัญหาคือหากมีจำนวนโหนดเป็นจำนวนมากในเครือข่าย ก็จะเกิด overheads มากขึ้นตามไปด้วย
Controlled flooding: โหนดจะส่งต่อให้โหนดอื่นๆ ถ้าโหนดนี้ยังไม่เคยได้รับ packet นั้นๆ มาก่อน
  ดูจาก sequence number ของ packet ว่าเคยได้รับหรือยัง
  หรือส่งต่อ packet เฉพาะเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างโหนดกับต้นทาง
Spanning tree: ทุกโหนดจะต้องไม่ได้รับ packet ซ้ำ

## Slide 33: Reverse Path Forwarding (RPF)
โหนด C ไม่ส่งให้ B เนื่องจากว่า c(C,B) ไม่ใช่ least-cost path ไปหา A

## Slide 34: Spanning Tree Broadcast
สร้าง spanning tree ก่อนแล้วจึง
broadcast ไปตาม tree ที่สร้างมา
(เส้นหนาคือ tree ที่สร้างมาจาก A)
D broadcast ไปตาม tree

## Slide 35: สร้าง Spanning Tree
ให้โหนด E คือศูนย์กลางของ Tree
(Core Node)

## Slide 36: Multicast Routing
การส่งข้อมูลไปให้กลุ่มของโหนด (mcast group)

## Slide 37: สรุปบทที่ 8
NAT, ICMP, IPv6
Routing Algorithm
  Link State
  Distance Vector
RIP, OSPF, BGP
Broadcast, Spanning Tree, Multicast